附件2

重点县（化工园）区危险化学品建设项目

安全准入条件（模板）

第一条 产业规划

建设项目应符合XX市产业发展定位和项目“禁限控”目录，符合本化工园区产业发展规划，优先引入围绕本化工园区XX主导产业延链、强链、补链项目。

第二条 国家政策

建设项目应符合国家相关政策，严禁建设列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的化工项目；严禁采用列入《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》的工艺技术设备。

第三条 地方要求

应明确本化工园区项目建设负面清单。

第四条 项目投资

独立供地新建项目固定资产投资不应低于X亿元人民币。

第五条 工艺技术

建设项目采用的生产工艺技术应当来源合法、安全可靠，属于国内首次使用的化工工艺，应经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；建设项目需有符合相应资质要求的设计单位承担设计。

第六条 反应风险评估

精细化工项目应按规定进行反应安全风险评估，并确定反应工艺危险度等级。

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产建设项目应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。

第七条 自动化控制程度

建设项目应满足法律法规、规章及标准规范关于自动化系统装备建设的要求，自动化水平应居于国内同行业先进水平，实现现场无人操作或最大程度减少现场作业人员数量。

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等高危工艺装置的上下游配套装置应实现原料处理、反应工序、精馏精制和产品储存（包装）等全流程自动化。

补充条款

鉴于各地化工园区情况不尽相同，各化工园区可根据实际情况自行增补相关条款。

重点县（园区）危险化学品建设项目

安全风险防控实施办法（模板）

第一条 目的

为强化本化工园区危险化学品建设项目安全风险防控，严格项目安全准入管理，按照《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》及有关法律法规要求，制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于本化工园区新建、改建、扩建危险化学品建设项目（简称建设项目）。其他化工建设项目参照执行。

第三条 项目安全风险防控

化工园区建设项目安全风险防控包括项目决策咨询服务、项目核准或备案、安全条件审查、安全设施设计审查、试生产（使用）、安全设施竣工验收等环节。

第四条 项目决策咨询服务

化工园区应组织招商、规划、应急管理等部门，按照园区项目安全准入条件对拟引进建设项目进行决策咨询服务，提出是否准入意见。

对涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源）的建设项目，由设区的市级以上政府投资主管部门牵头，组织工业和信息化、生态环境、自然资源、应急管理等有关部门，对建设项目进行决策咨询服务，形成决策意见。

第五条 项目核准或备案

建设单位应依法依规办理建设项目核准或备案相关手续。

第六条 安全条件审查

在建设项目可行性研究阶段，建设单位应依法办理建设项目安全条件审查相关手续。

第七条 安全设施设计审查

在建设项目初步设计阶段，建设单位应办理建设项目安全设施设计审查相关手续。

第八条 试生产（使用）

在建设项目安全设施施工完成后，建设单位应采取有效安全措施，方可开展建设项目试生产（使用）工作。

试生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审查，并向属地应急管理部门报告。构成重大危险源的，安全监测监控有关数据要接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

试生产（使用）时，建设单位应当组织专家对试生产（使用）条件进行确认，对试生产（使用）过程进行技术指导。

建设项目试生产期限应当不少于30日，不超过１年，其中涉及重点监管危险化工工艺的建设项目试生产时间不少于3个月。

第九条 安全设施竣工验收

在安全设施竣工验收前，建设单位应当委托有相应资质条件的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价。建设单位负责组织对安全设施进行验收，并作出是否通过验收的结论。

安全设施竣工验收合格后，建设单位应按照有关法律法规及其配套规章的规定申请取得安全生产许可。

建设单位应当将其制定的生产安全事故应急预案按照国家有关规定报送县级以上应急管理部门备案。

第十条 监督管理

化工园区有关部门应履行法律法规赋予的监管职责，加强对建设项目的事中事后监管。